Catedra de Aparate şi Tehnologii Electrice

Disciplina Eficienta economica a electrotehnologiilor

Specializarea IV IEC, IEEE, GEI, AN 2009/2010 SEM II

TEMA DE PROIECT

Dimensionarea instalaţiei de deformare magnetică destinată asamblării componentelor bornă şi izolator ceramic din construcţia siguranţelor fuzibile, având cunoscute următoarele date nominale:

- Energia necesară deformării ,

- Frecvenţa curentului de descărcare

- Inductanţa bobinei de lucru ,

- Numărul de spire

- Rezistenţa circuitului de descărcare

- Materialul piesei de deformat: Cu

1.Se vor calcula următoarele mărimi:

  - Valoarea maximă a curentului din circuitul de descărcare

  - Valoarea tensiunii de alimentare a circuitului

  - Valoarea maximă a inducţiei produsă de curentul de descărcare

  - Valoarea maximă a presiunii mecanice aplicată la suprafaţa piesei

  - Adâncimea de pătrundere

  - Inductivitatea bobinei de lucru

  - Forţa de întindere a spirelor bobinei

  - Calculul solicitărilor bobinei de lucru

2.Se va realiza un program automat de calcul folosind Matlab pentru a se obţine:

- Graficul de variaţie al curentului prin bobină

- Graficul de variaţie al presiunii mecanice pe grosimea piesei

- Influenţa parametrilor circuitului asupra valorii maxime a presiunii mecanice

- Influenţa tipului de material asupra parametrilor calculaţi

- Grafice comparative

- Corelarea grosimii piesei cu valoarea frecvenţei

Cuprins proiect

- Generalitaţi privind tehnologia de formare magnetică. Principiu. Instalaţie. Parametri. Aplicaţii

- Documentare bibliografica privind firme si aplicatii ale tehnologiei

- Algoritm de calcul

- Program de calcul

- Grafice

- Concluzii privind rezultatele obţinute

- Bibliografie

- Terminologie specifică în limba franceză

TITULAR,

PROF.DR.ING. MARIA BROJBOIU