Catedra de Aparate si tehnologii electrice

Disciplina: Eficienţa economica a electrotehnologiilor

An 2009/2010 sem II, IEC, IEEE,GEI

TEMA DE PROIECT

Să se calculeze parametrii de funcţionare ai unui transductor magnetostrictiv tip fereastră, din material conform tabel - alimentat la tensiunea  U=.....V, al  cărui element are dimensiunile cotate in fig.1. Aria secţiunii transversale este , frecvenţa de functionare f=....kHz. Ultrasunetele sunt emise cu intensitatea medie de I=....W/cm2. Caracteristicile de material se vor lua din bibilografie. Undele se transmit in mediu cu impedanţa acustică , iar randamentul acustic . Valoarea inducţiei magnetice în punctul de funcţionare este Bm=......T.

| Date de material traductor |
| --- |
| Nrcrt | Mărime | UM [SI] | Valoare | Notaţie Matlab |
| 1 | Tip material |  |  |  |
| 2 | Densitate | N/cm2 | γ | gama |
| 3 | Modul de elasticitate | N/m2 | E | El |
| 4 | Viteza de propagare a sunetului în material | m/s | CL | clm |
| 5 | Constanta magnetostrictivă | Wb/m2 | kms | cms |
| 6 | Permeabilitatea magnetică relativă |  | μr | miur |
| 7 | Factor de pierderi electromagnetice | W/m3·T2 | σp | sigmap |
| 8 | Rezistenţă la rezonanţă | kΩ | Rr | rr |
| Date mediu cuplaj acustic |
| 1 | Tip mediu de propagare | Apa/aer |  |  |
| 2 | Viteza propagare sunet | m/s | CLmediu | clmediu |
| 3 | Densiate mediu | kg/m3 | γapă | gamaapa |
| Date traductor |
| 1 | Frecvenţa | kHz | f | f |
| 2 | Intensitatea medie a undelor radiante | N/cm2 | Ia | ia |
| 3 | Tensiune de lucru | V | U | U |
| 4 | Inducţia de lucru | T | B | B |
| 5 | Puterea acustică specifică | W/cm2 | Ps | Ps |
| 6 | cos φ |  | cos φ | cosfi |
| 7 | Randamentul electroacustic |  | ηa | etaa |
| 8 | Intensitatea câmpului de magnetizare | A/m | H | H |
| Date geometrice |
| 1 | Lăţimea coloanei | m | a | a |
| 2 | Lăţimea ferestrei | m | c | c |
| 3 | Lăţimea jugului | m | d | d |
| 4 | Înălţimea coloanei | m | h | h |
| 5 | Lungimea traductorului | m | l | l |
| 6 | Număr spire/coloană |  | Nspire | nspire |

Date nominale:

U, f, B, I, mediu, material magnetostrictiv

U=5*N

f=8 kHz*N            (N<5)

f=2kHz*N             (5<N<15)

f=2kHz*N             (15<N<35)

B=(0,1*N) T

I=N [W/cm2]

Mediu: aer , apa

Material magnetostrictiv.: Nichel, Permaloy, Alfer, Permendur

Tip concentrator: conic, catenoidal, exponential

METODOLOGIE

Viteza de propagare a sunetului în material:

Lungimea de undă:

Latura suprafeţei radiante:

Aria suprefeţei radiante:

Sr=b2

Verificarea la frecvenţa de rezonanţă:

Impedanţa acustică:

Amplitudinea presiunii statice:

Secţiunea laturii:

Numărul de spire:

Pulsaţia:

Coeficientul de transformare electromecanic:

Lungimea medie a fluxului magnetic:

Inducţia:

Reactanţa inductivă:

j=1;

Puterea generatorului:

Puterea acustică necesară:

Puterea electrică necesară:

Intensitatea curentului electric de excitaţie:

Rezistenţa de pierderi electromagnetice :

Curentul de magnetizare la rezonanţă :

Curentul de pierderi la rezonanţă:

Curentul de polarizare la rezonanţă:

Curentul de lucru la rezonanţă:

Curentul total necesar la rezonanţă:

Dimensionare concentrator  confrom aplicatiilor din curs

CUPRINS

- Tranductorul magnetostrictiv. Functionare. Geometrie.

- Materiale magnetostrictive. Caracteristici

- Calculul parametrilor electrici si acustici

- Calculul geometriei

- Concentratorul acustic

- Rezultate experimentale

- Program de calcul

- Bibliografie

Consultari bibliografie

1. Gheorghe Amza – Sisteme ultraacustice- Ed. Tehnica - 1968

# Text boxes

d

b2

b1

d

a

c

h

l